## Slide 1
Vers des fondations de bâtiments
inspirées des racines d’arbres
Biome+ - 18 Juillet 2023 - Ceebios
Thibaut Houette
Architecte, Docteur en biotechnologie et biomimétisme
Biomimicry Research and Innovation Center, The University of Akron, USA

## Slide 2
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
I - Contexte

## Slide 3
I - Besoins de l’architecture de demain
Renforcer les services écosystémiques
Lloyd Crossing Project, 2004, Mithün Architects and
GreenWorks Landscape Architecture Consultants, Portland
Réduire la consommation de ressources
Kalundborg Symbiosis 2015
3 R: Reduce, Reuse, Recycle
Life Cycle Analysis
Biomimicry 3.8 Life Principles
Mithün Architects, 2004
gdrc.org
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
symbiosis.dk (modifié)

## Slide 4
I - Cas d’étude: Fondations inspirées de racines d’arbre ?
Coduto et al., 2015
Limite l’érosion des sols
Support structurel
Création d’habitats
Stockage: eau/nutriments
Absorption : eau/nutriments
Exploration et pénétration
Fonctions des racines
Fondations traditionnelles
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 5
I - Processus biomimétique
(simplifié, non-linéaire)
Etat de l’art
Etat de l’art
Recherche fondamentale
Analyse paramétrique
Design paramétrique
Production de concepts
Prototypes
Tests mécaniques
Constructabilité
Evaluation de la durabilité
Des racines
aux fondations
Biologie des racines d’arbres
Croissance & Morphologie
Abstraction de la biologie des racines
Principes de croissance Caractéristiques morphologiques
Analyse des fondations de bâtiments
Installation & Morphologie
Transfert pour l’ingénierie civile
Pénétration Support structurel
Adaptation Réduction de l’érosion
Multifonctionnalité
Application aux fondations de bâtiments
Faire pousser des fondations de bâtiments multifonctionnelles adaptables
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 6
II - Biomimétisme
en partant de la littérature scientifique
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 7
Systèmes racinaires comme modèle biologique
Principes fondamentaux
Fonction, développement et adaptation
Bioméchanique
Abstraction & Analogie
Application à des fondations de bâtiments
Problèmes des systèmes traditionnels
Solutions innovantes actuelles
Concepts inspirés des racines
Discussion & Conclusion
Stratégies
des racines
Principes
abstraits
Potentiel pour les fondations
Pénétration
Support structurel
Limite l’érosion
Multifonctionnalité
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
II - Processus biomimétique

## Slide 8
Bengough et al., 2011
1.
  Pénétration autonome des pointes
  Système ramifié augmentant la surface portante
  Friction intégrée dans le design
  Multifonctionnalité au sein d’une même anatomie
  Adaptation dynamique à l’environnement
  Autoréparation et décomposition programmée
II - Stratégies d’intérêt
Pour les fondations de bâtiments
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 9
Jonkers & Schlangen, 2007
Nicoll & Ray, 1996
5.
6.
  Pénétration autonome des pointes
  Système ramifié augmentant la surface portante
  Friction intégrée dans le design
  Multifonctionnalité au sein d’une même anatomie
  Adaptation dynamique à l’environnement
  Autoréparation et décomposition programmée
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
Pour les fondations de bâtiments
II - Stratégies d’intérêt

## Slide 10
Intégrer la multifonctionnalité
Cycle des ressources:
  Echange thermique
  Absorption, stockage et transport
  Matériaux composites
  Propriétés autocicatrisantes
Augmenter la capacité structurelle
Adaptation:
  Répartition de la matière dans le sol
  Racines à sections irrégulières
  Optimisation des embranchements
Réduire l’érosion des sols
Formation d’un bloc cohésif:
  Hiérarchie morphologique
  Entrelacement
II - Thématiques principales d’intérêt
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
Faciliter la pénétration dans le sol
Processus de croissance:
  Croissance par les pointes
  Circumnutations
  Formation d’embranchements

## Slide 11
Decaying coat
Laterals
Auxetic pile
Curvature
Expansion
Allier:
Pénétration +
Support structurel
II - Concepts
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 12
Reubens et al., 2007
Structure double
Allier: Réduction de l’érosion + Support structurel
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
II - Concepts

## Slide 13
Pile verticale creuse:
  Répartition des forces verticales
  Stockage (e.g., eau)
  Transport (e.g., thermique)
Branches latérales creuses:
  Répartition des forces horizontales
  Limiter l’érosion
  Echange de ressources
      avec le sol + entre les bâtiments
  Greffage structurel entre infrastructures
Principes structurels:
  Matériaux composites auto-cicatrisants
  Hiérarchie par échelles de conception
Intégration de la multifonctionnalité
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
II - Concepts

## Slide 14
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Biomimétisme
en faisant de la recherche fondamentale

## Slide 15
III - Photogrammétrie pour générer des modèles 3D de racines
Objectifs principaux
Faciliter la collecte de modèles 3D de racines d’arbres sur le terrain
Comparer l’adaptation de différentes espèces à divers environnements
Processus
photos d’un objet avec différents angles de vue
→ logiciel de reconstruction
→ modèle 3D de l’objet
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 16
Préparer
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Photogrammétrie pour générer des modèles 3D de racines
Photographier
Reconstruire

## Slide 17
Erable argenté
Imagé sans traitement à Bath Nature Preserve
à partir de 100 photos avec Sony alpha RII
Reconstruit avec Agisoft Metashape
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 18
Pour chaque niveau topologique
Par quadrant (N,S,E,O)
Par distance (Hor. Et Vert.)
Par espèce / individu
Bernston, 1997
Original model of a Green ash from Miesbauer & Koeser, 2019
Développement d’un algorithme avec Rhinoceros/Grasshopper:
Modèle 3D → Squelette → Analyse des caractéristiques
Comprendre l’
adaptation des racines
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D
Caractéristiques des racines extraites:
  Pour le système racinaire
  Volume du système racinaire
  Surface du système racinaire
  Longueur du système racinaire
  Diamètre du tronc
  Pour chaque racine individuelle
  Volume
  Surface
  Longueur
  Diamètre et section
  Courbure
  Orientation
  Angle de bifurcation
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 19
Surface VS Volume: entre espèces et comparées à une fondation traditionnelle
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 20
Quel est le ratio entre
le rayon d’une racine et
la somme des rayons de ses descendants?
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D

## Slide 21
Ratio moyen = 92.57 % (Frêne rouge), 83.05 % (Micocoulier occidental), 89.75 % (Chêne rouge)
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D

## Slide 22
Résultats
Porosité accrue quand vu du dessus
Augmentation rapide de la porosité en s’éloignant du centre
96%
48%
43%
65%
Frêne rouge
Comment la répartition de la matière varie (projection, profondeur, distance horizontale)?
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D

## Slide 23
Quelle est la répartition des
angles de bifurcation aux
embranchements ?
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D

## Slide 24
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
III - Extraire les caractéristiques racinaires des modèles 3D

## Slide 25
Morphologie adaptable à l’environnement
III - Concepts
  Longueur des racines latérales
  Nombre
  de
  noeuds
  Nombre
  de latérales
  à un noeud
  Angle
  des latérales
  Section
  des latérales
Caractéristiques d’intérêt

## Slide 26
III - Evaluation des caractéristiques d’intérêt par tests mécaniques
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 27
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
IV – Combiner les deux approches

## Slide 28
Tableau
d’analogies
Concepts
Caractéristiques
Algorithme
évolutif
Etude géotechnique
Matrice d’évaluation
Modèles 3D
Tests
mécaniques
IV - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines
Environnement
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 29
Ancrage +
Réduction de l’érosion
Ancrage +
Stockage de
ressources
Echange
de ressources
Réduction de l’érosion
Absorption
de ressources
Systèmes multifonctionnels adaptables
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023
IV - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines

## Slide 30
Remerciements
Membres du Biodesign lab :
Assoc. Prof. Dr. Petra Gruber (Directrice de thèse)
Elena Stachew (Doctorante en biomimétisme)
Dr. Ari Rupp (Procter & Gamble)
Claudia Naményi
Brian Foresi (étudiants parrainés)
Remik Niewiarowski
Ainsi que …
Dr. Hunter King (Co-directeur de thèse, The University of Akron, OH)
Dr. Hazel Barton (The University of Akron, OH)
Dr. Jake Miesbauer (Morton Arboretum, IL)
Dr. Nariman Mahabadi (The University of Akron, OH)
Dr. Julian Tao (University of Arizona, AZ)
Meron Dibia (Doctorante en biomimétisme, NJ)
Dr. Henry Astley (The University of Akron, OH)
Dr. Randy Mitchell (The University of Akron, OH)
Dr. Peter Niewiarowski (The University of Akron, OH)
Dr. Lara Roketenetz (The University of Akron, OH)
Debbie Ammerman (The University of Akron, OH)
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023

## Slide 31
Merci !
Des questions?
thibaut.houette@ceebios.com
Thibaut Houette - Vers des fondations de bâtiments inspirées des racines d’arbres - Biome+ - 18 juillet 2023